ПП «Центр ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОЗВИТКУ»

Замовник:   Черешенська сільська рада

Об’єкт:   283 / 2016

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських споруд гр. Поп’юка І.В. та гр. Сидира І.О. по вул. Головній в с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області

Директор                                                                                   Н. Сорока

Головний архітектор проекту                                                  Т. Данилюк

ЛЬВІВ 2016

ДОВІДКА ГАПа

Детальний план території для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських споруд гр. Поп’юка І.В. та гр. Сидира І.О. по вул. Головній в с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області розроблений згідно з діючими нормами, правилами та державними стандартами і передбачає заходи, які забезпечують вибухову і пожежну безпеку при експлуатації споруд.

Головний архітектор проекту                                          Т. Данилюк

Склад проекту:

І.    Пояснювальна записка.

ІІ.    Графічна частина.

І. Зміст пояснювальної записки:

1.    Вступ.

2.    Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

3.    Оцінка існуючої ситуації.

4.    Розподіл території за функціональним використанням.

5.    Переважні, супутні і допустимі види використання території,

містобудівні умови та обмеження.

6.    Основні принципи планувально-просторової організації території.

7.    Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація

руху транспорту і пішоходів.

8.    Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

9.    Інженерна підготовка території.

10.  Комплексний благоустрій та озеленення території.

11.  Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

12.  Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

13.  Перелік вихідних  даних.

14.  Техніко-економічні показники.

15.  Матеріали проведених досліджень та проектних робіт.

16.  Додатки.

ІІ. Перелік аркушів графічної частини:

1.   Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту.

2.   План існуючого використання території.

Схема існуючих планувальних обмежень.

3.   Проектний план. Схема прогнозованих планувальних  обмежень.

Схема організації руху транспорту і пішоходів.

4.   План червоних ліній.

5.    Схема інженерної підготовки території та вертикального  планування.

6.   Схема інженерних мереж , споруд та використання підземного простору.

- Вступ

Детальний план території для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських споруд гр. Поп’юка І.В. та гр. Сидира І.О. по вул. Головній в с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області  розроблений на замовлення Черешенської сільської ради у відповідності з ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування та забудова міських і сільських поселень», ДСП-173 «Санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та Закону України № 3038-VI від 17.02.2011р. «Про регулювання містобудівної діяльності».

Головною метою розроблення ДПТ є:

- уточнення у більш крупному масштабі положень раніше розробленого генерального плану с. Черешенька, зокрема щодо житлового кварталу садибної забудови;

- уточнення функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Підставою для розроблення ДПТ є:

-  Рішення Черешенської сільської ради № 128-07-16 від 22 квітня 2016р. «Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території громадянина Поп’юка І.В.»

-  Рішення Черешенської сільської ради № 129-07-16 від 22 квітня 2016р. «Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території громадянина Сидира І.О.».

При розробці ДПТ враховано:

- Проект планування та забудови (генеральний план) с. Черешенька-Багна Вижницького району Чернівецької області, виготовленого Львівським сільськогосподарським інститутом у 1984 році.

- Технічний звіт з детального грунтового обстеження земельної ділянки №1 на землях резервного фонду с. Черешенька Черешенської сільської ради, Вижницького району Чернівецької області, виконаний ТзОВ «Інститут грунтознавства та оцінки земель».

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею 1,3139 га.

2. Стислий опис природних, соціально-економічних

і містобудівних умов

Село Черешенька знаходиться на землях Черешенської сільської ради в центральній частині  Вижницького району Чернівецької області. Село Черешенька розташоване за 5 км  на південний схід від межі м. Вижниця та за 6 км на північний захід від смт. Берегомет. Територія опрацювання знаходиться в північно-східній частині села, на відстані 1,0 км від громадського центру села та на відстані 0,5 ка від автодороги на м. Чернівці, біля існуючого житлового кварталу по вул. Головній. Село знаходиться у межах урбанізованого поясу приміської зони м. Вижниця, його територія є інвестиційно привабливою для сталого розвитку за рахунок створення об’єктів матеріального виробництва, дорожнього сервісу, логістики та робочих місць, туризму, з організацією повноцінного життєвого середовища, створенням сприятливих умов проживання, праці і відпочинку тощо.

На південний захід від території опрацювання проходить вул. Головна, яка в свою чергу також являється регіональною автомобільною дорогою Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець - Чернівці, смуга відведення якої становить 24 м (по 12 м в обидві сторони відносно осі). В межах населених пунктів автодорога являє собою існуючі житлові вулиці, ширина червоних ліній яких становить 24 м. Частина вул. Головної відходить в північній частині села від зламу основної частини (автодороги), переходить через р. Міхідру, в напрямку території опрацювання ДПТ на схід. Ширина червоних ліній прилеглої вулиці становить 10 м.

Згідно фізико-географічного районування території України досліджуваний квартал знаходиться в межах Передкарпатської височенної області, Вижницько-Сторожинецького фізико-географічного району. За К. І. Геренчуком, територія досліджень відноситься до області Прут-Сіретського лісолучного (Буковинського) Передкарпаття, Багненського рівнинного заболоченого фізико-географічного району.

У тектонічному відношенні Буковина знаходиться на стику двох великих геолого-структурних одиниць: південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (Подільської плити) і Карпатської геосинклінальної області. За тектонічним районуванням України, територія досліджень належить до Альпійської геосинкліналі, складчастої області Карпат, зовнішньої зони Передкарпатського крайового прогину. Зовнішня зона сформувалась в неогені на південно-західній окраїні мезозойської платформи.

Зовнішня зона Передкарпатського крайового прогину складена нерозчленованими тортон-сарматськими відкладами, які залягають на відкладах мезозою. Четвертинні геологічні утворення представлені верхньоплейстоновими відкладами II-III надзаплавних терас ріки Черемош, а саме, алювіальними галечниками, оглеєними суглинками та глинами древніх річкових долин. Грунтотворними породами на території досліджень є без карбонатні оглеєні давні алювіально-делювіальні суглинки жовтувато-палевого, бурувато-палевого забарвлення, із вохристими плямами і залізисто-мангановими пунктаціями. У вологому стані суглинки є в’язкими, у сухому – сильно ущільненими, що затрудняє інфільтрацію дощових і талих снігових вод.

Відповідно до геоморфологічного районування України, територія досліджень знаходиться у межах Карпатської  гірської  геоморфологічної країни, провінції Східних Карпат, Передкарпатської області пластово-акумулятивних та пластово-денудаційних рівнин, підобласті Покутсько-Буковинсько-Передкарпатської пластово-денудаційної височини на палеогенових  і неогенових відкладах, в геоморфологічному районі Сірет-Прутської  увалисто-горбистої, середньо розчленованої височини.

Територія приурочена до слабо нахиленої у північно-східному напрямку плоскої акумулятивної рівнини давньої долини “Багна”. Ширина долини сягає 7 км, тут протікає маленька річечка – Міхідра. Нахил поверхні долини дуже незначний, що затрудняє дренаж території. При значних кількостях опадів і наявності практично водонепроникних грунтів, на більшій частині долини Багна проявляються процеси заболочення, а в окремих урочищах сформувались малопотужні торфовища.

Мікрорельєф представлений западинами та невисокими горбоподібними підняттями. Нанорельєф представлений борознами від оранки, кротовинами, мурашниками.

Територія  Буковини відзначається наявністю декількох різновидностей підземних вод. Їхнє поширення пов’язане з геолого-гідро-геологічними особливостями території, а хімічний склад – із специфікою надр.

Згідно гідрогеологічного районування України територія досліджень відноситься до гідрогеологічної провінції складчастої області Карпат, гідрогеологічного району Передкарпатського крайового прогину.

Підземні води території приурочені до алювіально-делювіальних відкладів Прут-Сіретського межиріччя. Здебільшого це верховодка, де водоносними горизонтами є суглинки, прошарки та лінзи піску або щебеню. Залягає на глибині 0,5-2 м, живлення атмосферне. Рідко використовується для водопостачання. Тортонський водоносний горизонт залягає глибше 20 метрів, приурочений до вапняків, пісковиків, прошарків та лінз пісків у товщах глини. Живлення вод атмосферне і грунтове.

Після сніготанення і випадання рясних дощів у весняно-літньо-осінній період в межах досліджуваної території формується верховодка, яка спричиняє перезволоження та оглеєння грунтів. Осушувальна система, побудована ще у середині ХХ століття, практично не функціонує.

Клімат району помірний, атлантико-континентальної області. Клімат території зумовлений її розташуванням в помірних широтах і безпосереднім впливом Карпатської гірської системи.

За даними метеостанції Чернівці, середня річна температура повітря становить +7,9ºС. Абсолютний мінімум температури повітря досягає -32 ºС. Тривалість періоду з мінусовими температурами в середньому становить близько 100 днів. Безморозний період триває в середньому 162 дні. Середня річна кількість опадів для території дослідження становить 652-702 мм. Число днів з опадами коливається в межах 145-150 за рік. Коефіцієнт зволоження перевищує 2,8. Середня дата появи сталого снігового покриву припадає на третю декаду листопада. Висота снігового покриву на кінець січня в середньому становить 10-20 см.

Затоплення відсутнє. Грунтові води не агресивні та слабо агресивні по всім видам корозії. Особливо цінних земель на території сільської ради немає.

Згідно вихідних даних №314-23/1978-ВД про наявність об’єктів археологічної спадщини, виконаних Чернівецькою філією ДП НДЦ «ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ» в 2016 році, унаслідок проведеного архівно-бібліографічного пошуку не виявлено інформації про наявність відомих об’єктів культурної спадщини безпосередньо в межах детального планування території в с. Черешенька на території Черешенської сільської ради по вулиці Головній. Одночасно, аналіз картографічних матеріалів та фізико-географічної ситуації свідчить про велику ймовірність виявлення невідомих об’єктів археології, особливо на відрогах хребтів, берегах терас і струмків. Ці ділянки є перспективними в плані розташування поселень, городищ, курганів та інших об’єктів археології.

Про це свідчить, зокрема, пам’ятка / об’єкт археології в урочищі Солонець (див. Andronic M., Niculică B. P. New archaeological research relating to the exploitation of salt in Bucovina // Salt Effect. Second Arheoinvest Symposium: From the ethnoarchaeology to the anthropology of salt (20–21 April 2012). – Iași: Al. I. Cuza’ University, 2015. – P. 195, fig. 1:2, 7).

Після затвердження перспективних ділянок, перед початком будівництва необхідно виконати пошукові роботи в їх межах для уточнення інженерно-геологічного розрізу, гідрогеологічних умов та вивчення фізико-механічних  характеристик ґрунтів.

Суттєве значення для розвитку населеного пункту мають наявні земельні, водні ресурси, а також своєрідні природні ландшафти, прилеглі ліси.

Отже, природно-кліматичні умови проживання та відпочинку є позитивними.

3.  Оцінка існуючої ситуації

Дана територія, площею 1,3139 га, розміщена в межах с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області. Село є електрифіковане та газифіковане.  Централізовані мережі водопостачання та водовідведення відсутні.

Територія, яка виділена для ДПТ є вільною від забудови та цінних зелених насаджень. На даний час це землі сільськогосподарського призначення (ОСГ) згідно з довідкою сільської ради. До складу території опрацювання входять землі загального користування (проїзди) і  дві приватизовані земельні ділянки, які належать гр. Поп’юку І.В. (кадастровий №7320585500:01:002:0588) та гр. Сидиру І.О. (кадастровий №7320585500:01:002:0587). Існуюче цільове призначення ділянок – для ведення особистого селянського господарства. Площа становить по 0,600 га кожної ділянки. Згідно з генеральним планом села дана ділянка призначена для забудови житлового кварталу.

Територія обмежена :

- на півночі – землями сільськогосподарського призначення (пасовищем, сіножать);

- на сході  –  землями сільськогосподарського призначення (пасовищем, сіножать та городами), далі – земельними частками (паями);

- на півдні – землями загального користування (вул. Головна), далі – землями сільськогосподарського призначення (сіножать та городами) та р. Міхідра;

- на заході – землями сільськогосподарського призначення (пасовищем та городами), кварталом індивідуальної житлової забудови.

На відстані 300 м від території опрацювання на захід, в межах червоних ліній вул. Головної, проходить газопровід середнього тиску, з охоронною зоною по 4 м в обидві сторони відносно осі. Паралельно газопроводу проходить повітряна лінія електропередач 0,4 кВ.

Рельєф території характеризується незначним ухилом у південному напрямку до р. Міхідри.  Перепад відміток становить від 437,8 м на південному сході до 439,9 м на півночі.

Планувальні обмеження на даній території, а саме санітарно-захисні, протипожежні та охоронні зони об’єктів, відсутні.

4. Розподіл території за функціональним використанням

На даній території, площею 1,3139 га, згідно ДПТ, передбачається розмістити лише житлову забудову. В свою чергу територія житлової забудови функціонально ділиться на наступні зони:

- зона розташування індивідуальних будинків з прибудованими гаражем та господарською спорудою, заїздом та тротуаром;

-  господарська зона (майданчик для сміттєзбірників).

- зона відпочинку (альтанка).

Передбачається малоповерхова забудова (1-2 поверхи). Щільність забудови орієнтовно становить 9,4 %.

5. Переважні, супутні і допустимі види використання

території, містобудівні умови та обмеження

Згідно генерального плану с. Черешенька дана територія передбачена для індивідуальної житлової забудови.

Містобудівні умови та обмеження

1. Назва об’єкта будівництва –квартал індивідуальної житлової забудови

2. Інформація про замовника: Черешенська сільська рада

3. Наміри забудови: будівництво малоповерхової садибної забудови

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: вул. Головна  с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  ділянкою:  свідоцтва на право власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки кадастровий №7320585500:01:002:0588 та №7320585500:01:002:0587

6. Площа земельної ділянки: 1,3139 га

7. Цільове призначення земельної ділянки: індивідуальна житлова забудова (2 ділянки).

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план с. Черешенька

9. Функціональне призначення земельної ділянки: житлової  забудови

10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.14 пояснювальної записки

11. Гранично допустима висота будівель: 1-2 поверхи, орієнтовно 8 м

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: по факту – 9,4 %

13. Максимально допустима щільність населення: 22 люд./га, по факту – 5

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   регулювання забудови: не менше 6м від червоних ліній житлових вулиць до житла

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони    охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,   санітарно-захисні зони): немає

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  будинків та споруд: 8 м

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона існуючих ліній електропередач 0,4 кВ – 1 м, охоронна зона газопроводу середнього тиску - 4м, санітарно-захисні зони локальних очисних споруд – 5 м, зона санітарної охорони криниць – 20м.

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не вимагається

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що включатиме: замощення доріжок тротуарною плиткою; замощення під’їздів асфальтобетоном; озеленення вільної від забудови території (посів багаторічних трав, посадка дерев, влаштування клумб).

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   безперешкодний під’їзд до всіх будинків кварталу, влаштувати пішохідні доріжки та тротуари.

21.  Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: немає

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає

6. Основні принципи планувально-просторової

організації території

Згідно намірів замовника та власників ділянок, а також проектного рішення даного детального плану територія опрацювання складається з:

- 2 індивідуальних житлових будинків з присадибними ділянками площею 0,600 га;

- території пр. Проектованого-1 та частини вул. Головної, які прилеглі до проектних ділянок;

3) 1 майданчика для контейнерів зі сміттям.

Даний квартал, що формується в с. Черешенька, відноситься до житлової території. Територія, на яку розробляється ДПТ, площею орієнтовно 1,3139 га, розташована у північно-східній частині с. Черешенька та придатна для забудови.

З західної сторони розташовані території існуючих житлових ділянок. Поверховість сформованої забудови 1-2 поверхи.

Під’їзд до ділянок можливий від існуючої вул. Головної. Дана вулиця має виїзд до головної вулиці села, тому проектована територія буде мати зручний транспортний зв'язок з іншими об’єктами села.

Детальним планом території передбачено формування кварталу з об’єктів житлової забудови.

ДПТ розроблено з встановленням основних регламентів:

-визначення принципової планувальної структури території, для забезпечення транспортного обслуговування житлових будинків та зв'язок проектованого кварталу з іншими кварталами;

- раціональне використання території виходячи з площі вже сформованих ділянок по 0,60 га;

- встановлення проектованих червоних ліній;

- формування об’ємно-просторової композиції проектованого кварталу;

- визначення допустимої поверховості (1-2 поверхи).

Обмеженнями щодо планування та забудови кварталу є:

- відстані від червоних ліній вулиць до фасадів будинків – 6 м;

- розриви між проектованими житловими будинками  - 8 м;

- відстані від майданчиків для сміттєзбірників до вікон будинків – 20 м, до межі житлової ділянки – 5 м;

- розриви між житловими та господарськими будівлями – 15 м;

- охоронна зона від газопроводу середнього тиску – 4 м;

- охоронні зони ліній електропередач 0,4 кВ – 1 м.

Дані нормативні містобудівні вимоги в даному ДПТ дотримуються.

ДПТ передбачено зміну цільового призначення двох ділянок з земель для ведення ОСГ під індивідуальну житлову забудову.

Житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній житлових вулиць: головних – не менше 6 м, другорядних – не менше 3 м. Згідно з проектним рішенням, відступ житлових будинків від червоної лінії вул. Головної становить 20м, що викликано спадом рельєфу при в’їзді на ділянки. Територія між червоною лінією і лінією забудови однородинних будинків із земельними ділянками біля будинків входить до загальної площі ділянки.

Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від конструкції стін, що найбільш виступає треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

Кожен будинок передбачається проектувати з замощеною прибудинковою територією для паркування автотранспорту мешканців та з вбудованим або прибудованим гаражем.

Перелік і граничні розміри господарських та побутових будівель і споруд, які зводяться на присадибних ділянках, визначаються на наступних стадіях проектування за окремим завданням.

Приймаємо коефіцієнт сімейності у селі Черешенька згідно проекту генерального плану – 3,0. Кількість мешканців в проектованому кварталі при даному коефіцієнті сімейності становитиме 2 буд. х 3,0 = 6 мешканців.

Площа житлової забудови (при орієнтовній площі забудови одного будинку 125 м2) становитиме 2 буд. х 125 = 250 м2= 0,0250 га.

З метою оптимального та гармонійного архітектурно-просторового вирішення кварталу, поверховість житлової забудови приймаємо 1-2 поверхи.

ДПТ передбачено будівництво на присадибних ділянках господарських будівель для утримання худоби та птиці. Пропонується зробити їх прибудованими до житлового будинку. Згідно з приміткою 2 таблиці 3.2а ДБН 360-92** господарські  приміщення для утримання худоби та птиці площею  до  50  кв.м  допускається прибудовувати до одно- та двоквартирних житлових будинків  (крім  будинків,  розташованих  в IV кліматичному  районі)  за умови ізоляції від житлових кімнат та кухонь не менше ніж трьома підсобними приміщеннями.

Також при бажанні власника ділянки можна буде збудувати господарську будівлю окремо від житлового будинку, але потрібно буде витримати мінімальну відстань до житлових будинків, яка становить 15 м (згідно з таблицею 3.2а ДБН 360-92**).

Протипожежні розриви між будинками або окремо розташованими господарськими будівлями слід приймати відповідно до протипожежних вимог: між ІІ і ІІІ та ІІІ і ІІІ ступенем вогнестійкості будівель - 8 м.

7.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування,

організація руху транспорту і пішоходів

Основою транспортної інфраструктури для ділянок, що пропонуються для будівництва житлового кварталу є існуюча вулиця та проектовані проїзди, які передбачені у генеральному плані села і є бічними від існуючих вулиць чи проїздів.

До всіх будинків запроектовано під’їзди та пішохідні підходи. Транспортна мережа проектованого кварталу представлена вулицями шириною 10 м (ширина проїжджої частини 6 м) в червоних лініях. В місцях перетину тротуару з проїжджою частиною необхідно влаштувати пішохідні переходи.

Паркування автомобілів мешканців проектованого кварталу індивідуальної житлової забудови відбуватиметься безпосередньо на присадибних ділянках. Влаштування гостевої автостоянки не передбачається.

8.  Інженерне забезпечення, розміщення

інженерних мереж, споруд

Електропостачання

Електропостачання кварталу житлової садибної забудови в с. Черешенька передбачається згідно технічних умов Вижницького РЕМ ПАТ «Чернівціобленерго».

Розрахунок електронавантажень комунально-побутових споживачів кварталу індивідуальної житлової забудови в с. Черешенька проведений відповідно до вимог ДБН Б.2.4-1-94 “Планування і забудова сільських поселень” та ДБН В.2.5-23-2010 “Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення”.

Розрахунок електричних навантажень зведений в таблицю 8.1.

Таблиця 8.1

| № п/п | Назва споживачів | Од. вим. | К-ть | Питоме навант. кВт/ од.вим. | Розрахункова потужність | Коеф. одно-час. | Всього, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житлова забудова | садиб | 2 | 2,27 | 4,54 | 1,0 | 4,54 |
| Всього: | 4,54 |

Розрахункова потужність кварталу забудови становитиме 4,54 кВт. Загальне електроспоживання населення та громадських споруд кварталу забудови згідно з ДБН Б.2.4-1-94 табл. 8.8 складає 41,9 тис.кВт.год/рік.

Категорія надійності електропостачання житлової забудови та громадських споруд – ІІІ.

Електропостачання проектованого кварталу індивідуальної житлової забудови в  с. Черешенька передбачається від існуючої комплектної трансформаторної підстанцій (КТП) 10/0,4 кВ кіоскового типу потужністю 120 кВА. КТП встановлена на окремій ділянці по вул. Головній. Живлення КТП відбувається повітряною лінією 10 кВ згідно технічних умов Вижницького РЕМ ПАТ «Чернівціобленерго». Підключення ПЛ-0,4кВ можливе на відстані 160 м на захід від кварталу до існуючої повітряної лінії.

Розподілення електроенергії до житлової забудови передбачається проектованою повітряною лінією з самоутримними ізольованими проводами (СІП). Кількість та переріз жил визначається на наступних стадіях проектування. В житловому кварталі залізобетонні опори типу СВ-95-2 встановлюються не рідше ніж через кожні 40м. Відгалуження від ЛЕП-0.4кВ до вводу в садибу виконується проводом типу СІП-4 перерізом 2х16мм2.

Облік електроенергії здійснюється електронними лічильниками класу точності 1.0, які розташовуються у виносних шафах обліку на фасаді житлових будинків та комерційних об’єктів. Лічильники передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для можливості влаштування автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Зовнішнє освітлення вулиць проектується світильниками з натрієвими лампами потужністю 150Вт. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному режимі від фотореле трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ, а також в дистанційному режимі відповідно до СНиП 2.01.53-84. «Світлове маскування населених пунктів та об'єктів народного господарства».

Блискавкозахист будівель повинен відповідати вимогам  ДСТУ Б В.2.5-38-2008.

Система заземлення для мережі 0,4кВ прийнята типу TN-C-S.

Для захисного заземлення передбачається влаштування контуру заземлення, який прокладається з полосової сталі довкола індивідуальних житлових будинків або виконується з вертикальних електродів розташованих поруч з вводом в будівлю. Опір розтіканню струму в заземлюючому пристрої в будь-яку пору року не повинен перевищувати 4 Ом.

Система оповіщення населення

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідне своєчасне оповіщення людей про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Створення системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування людей про них передбачається із використання радіотрансляційної мережі та встановленням електросирени типу С-40 (яка забезпечує звучання в радіусі 300-700 м) , яка встановлюється на опорі по вул. Головній біля в’їзду в квартал, та гучномовця із підключенням їх до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області.

Будівництво, реконструкція, розвиток та експлуатаційно-технічне обслуговування систем оповіщення повинні здійснюватися спеціально підготовленими працівниками підприємств електрозв'язку за договорами між власниками засобів оповіщення і цими підприємствами.

Водопостачання

В с. Черешенька відсутня централізована система водопостачання. Водопостачання здійснюється від криниць. Колишній господарський двір колгоспу має свою свердловину на території.

Для безперебійного водопостачання кварталу використовуватимуться проектовані криниці чи свердловини на кожній ділянці окремо з резервуарами запасу води в будинках. Наповнення резервуару запасу води  планується від проектованих криниць чи свердловин. Водопостачання для обслуговування нежитлових будівель та споруд може бути здійснене від свердловини, облаштованої на четвертинний водоносний горизонт, глибиною 23-25 м.

Рекомендований дебіт криниць – по 1 куб.м./добу.

Проектом передбачається об’єднана система водопостачання на господарсько-питні  і протипожежні потреби для кожної ділянки окремо. Норми господарсько-питного водопостачання прийняті  відповідно з ДБН 360-92 "Планування і забудова міських і сільських поселень". Витрата води на зовнішнє пожежогасіння і кількість одночасних пожеж приймається по табл. 5 СНиП 2.04.02-84.

Розрахункова витрата води на господарсько-питні потреби складає 1,55 м3/добу.

Річна витрата води  складатимуть 565,75 м3.

Таким чином, при дебіті свердловини 1 куб. м./добу, залишається запас 0,45 куб. м./добу.

Категорія надійності системи водопостачання – ІІІ.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння складає 5 л/сек.

Розрахункова кількість пожеж – 1.

На ІІ-у чергу будівництва пропонується включити дані дінянки в загальну мережу водопостачання села.

Таблиця водоспоживання і водовідведення

Таблиця 8.2

| № п/п | Назва споживачів | Од. вим. | К-сть на розрах. термін | Норма водоспож./водовідвед., л/добу | Водоспожив. на розрах. термін, м3/добу | Водовідвед. на розрах. термін, м3/доб. | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1а | Забудова будинками, обладнаними водопроводом, каналізацією і місцевими водонагрівачами | 1 меш | 6 | 235/235 | 1,41 | 1,41 |  |
| 1б | Тварини та птиця, які знаходяться в індивідуальному користуванні населення | 5% |  |  | 0,07 |  |  |
|  | Всього |  |  |  | 1,48 | 1,41 |  |
|  | Невраховані витрати 5% |  |  |  | 0,07 | 0,07 |  |
|  | Разом |  |  |  | 1,55 | 1,48 |  |

Водопровідні мережі і споруди

Водопровідна мережа проектується з поліетиленових водопровідних труб по ДСТУ Б.В.2.7-151/2008.

На водопровідній мережі кварталу індивідуальної житлової забудови  встановлюються  пожежні гідранти з радіусом обслуговування 150 м.

Для встановлення арматури на мережі встановлюються колодязі із збірних залізобетонних елементів. В місцях підключення водопровідних вводів будинків до проектованого водопроводу необхідно буде влаштувати засувки безколодязного типу.

Протипожежні заходи

Розрахункова кількість одночасних пожеж - 1.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння згідно з СНиП 2.04.02-84 складає 5л/сек. Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів, встановлених на водопровідній мережі.

Протипожежний, недоторканий запас води на зовнішнє пожежогасіння зберігатиметься у резервуарі, який розміщений на ділянці водозабору. Крім того на зовнішнє пожежогасіння може використовуватись вода з існуючих водойм поблизу села з влаштуванням під’їзду до них.

Каналізація

В селі Черешенька відсутня централізована система каналізації. Централізована система каналізації виробничих об’єктів у селі Черешенька представлена малоефективними очисними спорудами на власних територіях. На даний час господарсько-побутові стоки від існуючої забудови відводяться у вигреби, з яких вивозяться асенізаційною машиною комунальної служби згідно угод.

Згідно з генеральним планом села для відведення стічних вод з житлової та громадської забудови передбачалось влаштування локальних очисних споруд.

В даному ДПТ передбачено два можливих варіанти для відведення побутових стоків: централізована каналізаційна мережа (зі скидом стоків на очисні споруди села) або влаштування на території кожної ділянки локальних очисних споруд типу «Біотал 1,5»  продуктивністю 1,5 м³/добу (визначаєм їх як тимчасові, до моменту запуску комунальних очисних споруд).

Після очистки очищені стоки з локальних очисних споруд повинні вивозитись ассенізаційною машиною або можуть використовуватись для поливу території, миття автомобілів.

Згідно розрахунків водовідведення, вказаних в таблиці 8.2, об’єм стоків становитиме 1,48 м³/добу. Тому ДПТ пропонується на ділянці комунальних очисних споруд (якщо такі будуть влаштовуватись для обслуговування села) при виборі їхнього типу та потужності потрібно врахувати потребу кварталу у відведенні стічних вод об'ємом до 1,5 м3/добу .

Каналізаційні мережі і споруди

Каналізаційна мережа побутових стоків виконується з пластикових труб.

Газопостачання

Даний проект  розроблений відповідно до діючих нормативних документів: ДБН В.2-5-20-2001 “Газопостачання”, ДБН Б.2.04-1-94 “Планування і забудова сільських поселень”, ДБН 360-92** «Планування та забудова міських і сільських поселень»,  ВБН-СПП-46-1-94, ДБН А.2.2-3-2004 “Склад і порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації для будівництва”-  Київ 2004р., ”Правил безпеки систем газопостачання України”- затверджені наказом “Держнаглядохоронпраці” від 1.01.97 р. №254, зареєстровані міністерством юстиції України від 15.05.98 р.№318/2758.

На відстані 300 м від території опрацювання на захід, в межах червоних ліній вул. Головної, проходить газопровід середнього тиску, з охоронною зоною по 4 м в обидві сторони відносно осі. Газопостачання кварталу індивідуальної забудови  в с. Черешенька Вижницького району, Чернівецької області передбачається від проектованого газопроводу середнього тиску.

Забудову передбачається газифікувати по одноступеневій системі подачі газу.

Потреба природнього газу  наведена в табл. 8.3.

Таблиця 8.3

ТАБЛИЦЯ ГАЗОСПОЖИВАННЯ

| № п/п | Назва споживачів | Од. вим. | К-сть на розрах. термін | Укрупнений показник споживання газу, нм3/рік | Газоспоживання. на розрах. термін, тис.нм3/рік. | При- мітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Індивідуальні житлові забудови ( з гарячим водопостачанням від газових водонагрівачів) | 1 меш | 6 | 250 | 1,50 |  |
|  | Всього |  |  |  | 1,50 |  |

Орієнтовна потреба природнього газу для даних ділянок складає – 1,50 тис.нм3/рік.

Опалення житлових будинків - індивідуальне (опалювальні апарати, котли, конвектори).

Проектований газопровід середнього тиску передбачається із поліетиленових труб ПЕ80 SDR-17.6 для подачі горючих газів і з’єднувальні деталі вітчизняного та імпортного виробництва. Труби ПЕ80 для подачі горючих газів з твердого поліетилену високої щільності виготовлені за ДСТУ Б В.2.7-73-98 і відповідають вимогам ISO 4437.

Фасонні частини передбачаються литі заводського виготовлення.

9.  Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору

За результатами геологічних вишукувань та інженерно-будівельної оцінки території в існуючих межах ДПТ фізико-геологічні процеси та явища несприятливі для будівництва - відсутні.

В межах ДПТ не прогнозуються затоплення і підтоплення існуючої забудови, споруд, комунікацій тощо. Відсутні території можливого (прогнозованого) заболочення.

Згідно фізико-географічного районування території України досліджуваний квартал знаходиться в межах Передкарпатської височенної області, Вижницько-Сторожинецького фізико-географічного району. За К. І. Геренчуком, територія досліджень відноситься до області Прут-Сіретського лісо лучного (Буковинського) Передкарпаття, Багненського рівнинного заболоченого фізико-географічного району.

У тектонічному відношенні Буковина знаходиться на стику двох великих геолого-структурних одиниць: південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (Подільської плити) і Карпатської геосинклінальної області. За тектонічним районуванням України, територія досліджень належить до Альпійської геосинкліналі, складчастої області Карпат, зовнішньої зони Передкарпатського крайового прогину. Зовнішня зона сформувалась в неогені на південно-західній окраїні мезозойської платформи.

Зовнішня зона перед карпатського крайового прогину складена нерозчленованими тортон-сарматськими відкладами, які залягають на відкладах мезозою. Четвертинні геологічні утворення представлені верхньоплейстоновими відкладами II-III надзаплавних терас ріки Черемош, а саме, алювіальними галечниками, оглеєними суглинками та глинами древніх річкових долин. Грунтотворними породами на території досліджень є без карбонатні оглеєні давні алювіально-делювіальні суглинки жовтувато-палевого, бурувато-палевого забарвлення, із вохристими плямами і залізисто-мангановими пунктаціями. У вологому стані суглинки є в’язкими, у сухому – сильно ущільненими, що затрудняє інфільтрацію дощових і талих снігових вод.

Відповідно до геоморфологічного районування України, територія досліджень знаходиться у межах Карпатської  гірської  геоморфологічної країни, провінції Східних Карпат, Передкарпатської області пластово-акумулятивних та пластово-денудаційних рівнин, підобласті Покутсько-Буковинсько-Передкарпатської пластово-денудаційної височини на палеогенових  і неогенових відкладах, в геоморфологічному районі Сірет-Прутської  увалисто-горбистої, середньо розчленованої височини.

Територія приурочена до слабо нахиленої у північно-східному напрямку плоскої акумулятивної рівнини давньої долини “Багна”. Ширина долини сягає 7 км, тут протікає дві маленька річечка – Міхідра. Нахил поверхні долини дуже незначний, що затрудняє дренаж території. При значних кількостях опадів і наявності практично водонепроникних грунтів, на більшій частині долини Багна проявляються процеси заболочення, а в окремих урочищах сформувались малопотужні торфовища.

Мікрорельєф представлений западинами та невисокими горбоподібними підняттями. Нанорельєф представлений борознами від оранки, кротовинами, мурашниками.

Територія  Буковини відзначається наявністю декількох різновидностей підземних вод. Їхнє поширення пов’язане з геолого-гідро-геологічними особливостями території, а хімічний склад – із специфікою надр.

Згідно гідрогеологічного районування України територія досліджень відноситься до гідрогеологічної провінції складчастої області Карпат, гідрогеологічного району Передкарпатського крайового прогину.

Підземні води території приурочені до алювіально-делювіальних відкладів Прут-Сіретського межиріччя. Здебільшого це верховодка, де водоносними горизонтами є суглинки, прошарки та лінзи піску або щебеню. Залягає на глибині 0,5-2 м, живлення атмосферне. Рідко використовується для водопостачання. Тортонський водоносний горизонт залягає глибше 20 метрів, приурочений до вапняків, пісковиків, прошарків та лінз пісків у товщах глини. Живлення вод атмосферне і грунтове.

В склад заходів по інженерній підготовці території включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на основі проектного плану.

На схемі інженерної підготовки території (аркуш 4) приведені напрямки і величини ухилів проектованих вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки проїжджої частини вулиць на перехрестях. Проектом передбачено максимальне збереження існуючого рельєфу.

Передбачається пристосування споруд підземного простору (підвали, тощо) в проектованій забудові в межах ДПТ для укриття людей шляхом дообладнання їх під захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1).

Термін пристосування підвальних приміщень для укриття населення (приведення у готовність) передбачити 24 години.

10.  Комплексний благоустрій та озеленення території

На даний момент на території знаходиться незначна частина зелених насаджень. Детальним планом території передбачено максимальне їх збереження, а також збереження існуючого рельєфу та влаштування на вільній від замощення території трав’яного покриття, вічнозелених кущів та клумб.

Існуючі зелені насадження, які знаходяться в занедбаному стані - необхідно зрізати, решту - потрібно зберегти.

На ділянках пропонується виконання наступних робіт:

- влаштування огорожі ділянок;

- озеленення території (посів багаторічних трав, посадка дерев та кущів), розбивка газонів та влаштування клумб).

Територія проектування повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

11.  Містобудівні заходи щодо поліпшення стану

навколишнього середовища

Детальним планом території передбачено дотримання необхідних нормативних відстаней від проектованих об’єктів до житлової забудови.

Основними джерелами забруднення є майданчик з контейнерами для сміття. Нормативні розриви від майданчика з контейнерами для сміття (20 м) до існуючих та проектованих житлових будинків дотримуються. Детальним планом території не передбачено встановлення комунальних очисних споруд  на території кварталу.

При розробці заходів по охороні навколишнього середовища слід забезпечувати скорочення виділення шкідливостей в атмосферу, у водні джерела та в ґрунт шляхом застосування найбільш досконалих технологій, а також дотримання санітарно-гігієнічних відстаней від джерел виділення шкідливостей до поселень, які визначені нормами технологічного проектування.

Територія проектування повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

12.  Заходи щодо реалізації детального плану

на етап від 3 до 7 років

Першочергові заходи реалізації ДПТ наступні:

- Будівництво індивідуальних житлових будинків. Влаштування під’їздів та проїздів до проектованих будівель. Будівництво передбачено за кошти забудовників.

Б. Будівництво дорожньо–транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури кварталу . Будівництво передбачено за рахунок коштів сільської ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури кварталу.

13. Перелік вихідних  даних

При розробленні ДПТ використані наступні матеріали:

- план топографічного знімання М1:1000, виконаний ФОП Білоус І.І. в 2016 році;

- завдання на розроблення детального плану території;

- рішення Черешенської сільської ради;

14. Техніко-економічні показники

| № | Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існуючий стан | Розрахунковий період |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Територія |  |  |  |
|  | Територія в межах проекту у тому числі: | га | 1,3139 | 1,3139 |
|  | - ділянки житлової забудови, з них: | га | - | 1,2000 |
|  | площа забудови | га | - | 0,0714 |
|  | площа замощення | га | - | 0,0801 |
|  | площа зелених насаджень | га | - | 1,0485 |
|  | - землі сільськогосподарського призначення | га | 1,2599 | - |
|  | - вулиці та проїзди | га | 0,0540 | 0,1008 |
|  | - інші території | га | - | 0,0131 |
|  | Населення |  |  |  |
|  | Чисельність постійного населення | особи | - | 6 |
|  | Щільність населення | люд/га | - | 5 |
| 2 | Житловий фонд |  |  |  |
|  | Житловий фонд | тис.м2 заг. площі % | - | 0,250 |
|  | Середня житлова забезпеченість | м2 /люд | - | 41,7 |
|  | Вибуття житлового фонду | тис.м2 загальної площі | - | - |
|  | Житлове будівництво, всього: | будинків | - | 2 |
|  | Садибна забудова | тис.м2 будинків | - | 0,250 2 |
| 3 | Вулично-дорожня мережа |  |  |  |
|  | Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво) | км | 0,11 | 0,17 |
|  | Щільність вулично-дорожньої мережі, всього | км/км2 | 8,37 | 12,9 |
|  | Відкриті автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | - | - |
| 4 | Інженерне обладнання |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Водопостачання, всього | м3/добу | - | 1,55 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Сумарний об’єм стічних вод | м3/добу | - | 1,48 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Споживання сумарне | кВт | - | 4,54 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Витрати газу, всього | тис.м3/ рік | - | 1,50 |
|  | Протяжність газових мереж (будівництво) | км | - | 0,31 |
| 5 | Охорона навколишнього середовища |  |  |  |
|  | Санітарно-захисні зони, всього | га | - | 0,016 |

15. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт

При розробленні ДПТ враховано:

- Проект планування та забудови (генеральний план) с. Черешенька-Багна Вижницького району Чернівецької області, виготовленого Львівським сільськогосподарським інститутом у 1984 році.

Примітка:

  - Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19 п.3) «на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятись проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території».

  - Зважаючи, що територія групи індивідуальної житлової забудови може бути потенційним місцем для розміщення евакуйованого населення, а об’єкти та природні умови, що несуть небезпеку надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру відсутні, відповідно до п.5.14 ДБН Б.1.1-5:2007 (ч.2) схема (розділ) інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) – не розробляється (згідно завдання на розробку розділу (схеми) інженерно-технічних заходів цивільного захисту).

16. Додатки